University Outreach Programs in China
无线传感器网络介绍
- Qingye Jiang (John)
  - Senior Manager
    - Sun Developer Network, China
蒋清野（John）
Sun 中国技术社区，高级经理
John.Jiang@Sun.Com
http://www.qyjohn.net/

---
传感器
测量系统中的一种前置部件，它将输入变量转换成可自动测量的电信号。
Q：举例说明什么是有源传感器，什么是无源传感器？
Q：为什么需要输入能源？

---
传感器工作原理
将一种形式（难以被自动测量）的能量转换成另外一种形式（容易被自动测量）的能量。
Q：如上这些传感器的工作原理是什么？
Q：转换后的能量通常用什么形式来表示？

---
传感器系统
具备某种信息处理能力（模拟或数字）的传感器的组合。
具备A/D转换接口，能够直接输出数字信号的传感器系统经常被称为数字传感器。
Q：信号整形器的作用是什么？A/D转换器的作用是什么？
Q：什么叫测量误差？A/D转换有什么潜在的问题？

---
传感器网络
将多个传感器系统组成网络，可以同时获取多个、多种传感器的信息，以满足远程数据采集与处理的需求。
计算机
第一代
信号线
传感器
第二代
计算机
RS232/RS485
传感器与控制器之间采用的是一对一的I/O连线，连线间传递的是模拟信号（4－20mA的电流或者24VDC的电压）。
传感器
传感器
Q：潜在的问题是什么？
Q：有哪些改进的可能性？

---
传感器网络
将多个传感器系统组成网络，可以同时获取多个、多种传感器的信息，以满足远程数据采集与处理的需求。
现场总线
第三代
RS232/RS485
传感器
所有传感器配备RS232/RS485接口，采用串行通讯方式接入现场总线，现场总线上传递的是数字信号。
Q：潜在的问题是什么？
Q：有哪些改进的可能性？

---
传感器网络
将多个传感器系统组成网络，可以同时获取多个、多种传感器的信息，以满足远程数据采集与处理的需求。
局域网／广域网
第四代
网络接口
传感器
所有传感器直接配备网络接口，采用通用的组网协议接入局域网或者是广域网。
采用无线网络接口，通过自组网方式组成网络的传感器网络，就是我们所通常认为的无线传感器网络。

---
四个阶段
点覆盖，线覆盖，面覆盖，域覆盖。
Q：在传感器网络发展的不同阶段，分别解决了什么问题？
Q：哪些重要因素（技术）促进了传感器网络的发展？

---
计算设备结构比较
传统计算机/工作站
无线传感器网络节点
无线传感器网络节点的传感器、致动器和无线模块与传统计算机设备的输入设备、输出设备和通讯模块具有相似的功能。
无线传感器网络节点其实就是传统计算机设备的一种延伸。

---
计算设备的演变
Q：在传感器网络发展的不同阶段，分别解决了什么问题？
Q：哪些重要因素（技术）进了传感器网络的发展？

---
传感器网络技术的发展历程

---
传感器网络技术的发展历程

---
无线传感器终端
WSN 体系结构
动态协议栈体系结构
层次型体系结构
自适应体系结构
可编程体系结构
自管理体系结构
自恢复体系结构
多任务体系结构
代理型体系结构

---
无线传感器终端
WSN 设计要点
节点资源的有效利用
支持网内数据处理
支持协议跨层设计
增强安全性
支持多种协议
有效的资源发现机制
可靠的低延时通讯
容忍延时的非面向连接通讯
开放性

---
无线传感器网络的研究方向

---
无线传感器网络的研究方向

---
WSN设计：硬件选型
处理器：
 －低功耗
 －低处理能力
存储器：
 －固态存储
 －容量有限
通讯模块：
 －小功率
 －低速率
 －短距离
传感器：
 －数字型

---
WSN设计：操作系统选型
WSN节点对操作系统的特殊要求：
1、节点的计算资源有限，需要尽可能的减少系统开销；
2、节点由电池供电，且要求较长的工作周期，需要系统的电源管理策略；
3、节点的各模块之间需要一定的调度协调机制，同时支持并发控制；
4、观测任务需要高度实时性。
WSN节点中常用的操作系统：
1、TinyOS (UC Berkeley)
2、Mentis OS（U. Colorado）
3、SOS（UCLA）

---
WSN设计：通讯协议选型
WSN节点对操作系统的特殊要求：
1、节点的计算资源有限，需要尽可能的减少系统开销；
2、节点由电池供电，且要求较长的工作周期，需要系统的电源管理策略；
3、节点的各模块之间需要一定的调度协调机制，同时支持并发控制；
4、观测任务需要高度实时性。
WSN节点中常用的操作系统：
1、TinyOS (UC Berkeley)
2、Mentis OS（U. Colorado）
3、SOS（UCLA）

---
WSN设计：通讯协议选型
IEEE 802.15.4（ZigBee）
1、功耗低
2、成本低
3、延迟短
4、规模大
5、更安全
6、距离长
IEEE 802.15.1 （蓝牙）
1、功耗低
2、成本高
3、延迟短
4、规模小
5、不安全
6、距离短

---
WSN设计：通讯协议选型

---
WSN设计：通讯协议选型

---
WSN设计：网络设计
WSN与Ad Hoc网络

---
WSN设计：网络设计
WSN、Ad Hoc网络、无线宽带

---
PC-104和UCB Mote
PC-104
 - 基于x86处理器 (32位，～1GHz)
 - 通用内存，16MB－1GB，硬盘存储
 - 运行Windows / Linux / Solaris
 - 支持多种编程语言
 - 数据采集接口：PCI, USB, RS-232/485, PCMCIA, 模拟信号
 - 通讯接口：LAN, WIFI, 所有能够被PC的外接通讯模块
UCB Mote
 - 基于ATMEGA 128L处理器(8位，8－16MHz)
 - 4KB SRAM，128 MB Flash
 - 运行Tiny OS
 - 使用C语言编程
 - 数据采集接口：模拟信号, I2C, UART, SPI
 - 通讯接口：916／433MHz
Q：不同平台的优缺点分别是什么？

---
现代WSN试验节点

---
WSN应用：大鸭岛海燕监测

---
WSN应用：冰河监测

---
WSN应用：医疗健康

---
WSN应用：电子牧场

---
WSN应用：火山监测

---
University Outreach Programs in China
无线传感器网络介绍
- Qingye Jiang (John)
  - Senior Manager
    - Sun Developer Network, China
蒋清野（John）
Sun 中国技术社区，高级经理
John.Jiang@Sun.Com
http://www.qyjohn.net/