University Outreach Programs in China
Sun SPOT外部接口
- Qingye Jiang (John)
  - Senior Manager
    - Sun Developer Network, China
- 蒋清野（John）
- Sun 中国技术社区，高级经理
- John.Jiang@Sun.Com
- http://www.qyjohn.net/

---
Sun SPOT外部接口
6 个模拟信号输入（A0-A5）
5 个GPIO（D0-D4）
2 个按钮开关（SW1-SW2）
4 个高电流（100mA）输出（H0-H3）
8 个RGB LED（LED1-LED8）
1 个+3伏直流电压输出（+3）
1 个+5伏直流电压输出（+5）
import
com.sun.spot.sensorboard.io.*;
SW1
SW2
LED1
LED8
A4
A5
GND
+3
P1
SW1
SW2
D4
+5
VH
H0
H1
H2
H3
D0
D1
D2
D3
A0
A1
A2
A3
GND
GND

---
Sun SPOT模拟信号
引针编号A0 - A5
输入信号范围0 到3 伏
读数精度为10位
使用IScalarInput类读取数据
编程方法：
EDemoBoard db = EDemoBoard.getInstance();
IScalarInput analog =
db.bindScalarInput(EDemoBoard.A0);
int analogValue = analog.getValue();

---
Sun SPOT电压输出
引针VH为外接输入电压
引针H0到H3为输出电压
输出电压等于输入电压
+3伏和+5伏引针可以作为输入电压
IOutputPin[] pin = db.getOutputPins();
pin[EDemoBoard.H0].setHigh(); // 设定为高电平输出
pin[EDemoBoard.H0].setLow(); // 设定为低电平输出

---
Sun SPOT直流马达
假设马达的工作电压为5V
假设马达的控制引针为H0
将+5V 引针和VH引针相连接
将H0引针和马达的电源正极相连接
将GND 引针和马达的电源负极相连接
IOutputPin[] pin = db.getOutputPins();
pin[EDemoBoard.H0].setHigh(); // 驱动马达
pin[EDemoBoard.H0].setLow(); // 停止马达

---
Sun SPOT直流马达
IOutputPin[] pin = db.getOutputPins();
pin[EDemoBoard.H0].setHigh(); // 驱动马达
pin[EDemoBoard.H0].setLow(); // 停止马达
马达一
马达二

---
Sun SPOT直流电机
假设电机的工作电压为5V
假设电机的控制引针为H0
将+5V 引针和VH引针相连接
将H0引针和电机的信号输入端相连接
将GND 引针和电机的电源负极相连接
电机还需要外接电源
Servo myServo = new Servo(pin[EDemoBoard.H0]);
myServo.setValue(1500); // 设定脉冲宽度
myServo.setPosition(0.01); // 设定相对0 点的位置（0~1之间）
电机电源
电机负极

---
Sun SPOT数字信号
引针编号D0 - D4
使用TTL信号（）
读取输入信号，判断电平高低
IIOPin[] pin = db.getIOPins();
pin[EDemoBoard.D0].isHigh();	// 判断是否为高电平输入
pin[EDemoBoard.D1].isLow();	// 判断是否为低电平输入
pin[EDemoBoard.D0].setHigh(); // 设定为高电平输出
pin[EDemoBoard.D1].setLow(); // 设定为低电平输出
int pulse =
db.getPulse(pin[EDemoBoard.D0], true, 0); // 测量输入脉冲信号长度

---
Sun SPOT数字信号
引针编号D0 - D4
使用TTL信号（）
读取输入信号，判断电平高低
编程练习：
将+3V与某个模拟接口对接，测量+3V的实际输出电压
将H0与D0对接，设定H0输出固定长度的脉冲，用D0进行测量H0的输出信号

---
Sun SPOT数字信号
直接作为UART使用
接收D0（RX）
发送D1（TX）
可以经TTL/RS-232转接到DB-9接口
db.initUART(38400, true); //设定UART通讯参数
db.sendUART('A'); // 发送字符'A'
db.sendUART('T'); // 发送字符'T'
byte b = db.receiveUART(); // 接收下一个字符
int length = db.UARTAvailable(); // UART缓冲区内的字符数

---
串口通讯调试方法
将RX和TX对接，TX发送的内容由RX接收（loop back device）
两个SPOT设备相互通讯
利用TTL/RS-232电平转换器，通过终端模拟器进行调试
Windows的超级终端
Linux的minicom

---
Sun SPOT外部接口
编程练习：
1 利用Sun SPOT的高电流输出驱动一只小型直流马达，使得马达转动10秒
后停止转动，等待10秒后又继续转动。
2 基于练习1 设计一个遥控马达，其中一只Sun SPOT控制马达，另外一只
Sun SPOT作为遥控器。当遥控器端按下SW1的时候，控制切换远程马达的
运行状态。
3 基于Sun SPOT编写一个串口回显设备。该设备接收RS-232数据线发送
过来的数据，并且按照同样的序列将数据回显给发送数据的设备。（使用超
级终端进行调试。）
4 驱动一个简单的步进电机HS-85 MG（舵机）。

---
University Outreach Programs in China
Sun SPOT外部接口
- Qingye Jiang (John)
  - Senior Manager
    - Sun Developer Network, China
- 蒋清野（John）
- Sun 中国技术社区，高级经理
- John.Jiang@Sun.Com
- http://www.qyjohn.net/